## Slide 2: Eloxal-Verfahren
Elektrolytische Oxidation von Aluminium

## Slide 3: Inhalt
Nutzung
Definition
Funktionsweise
Herstellung der Schutzschicht
Genauerer Blick: Was passiert?
Buch-Aufgaben
Fragen

## Slide 4: Nutzung
Autokarosserie oder Flugzeuge
Werkunterlage (z.B. bei Experimenten mit Säure)
Verkleidung von anderen Materialien
Dekoration von Objekten
Dickere Teile im Bauwesen als Korrosionsschutz
Als Thema in der Schule

## Slide 5: Definition
Was ist das Eloxal-verfahren?
ELektrolytische OXidation von ALuminium
Allgemein: Aluminium reagiert mit Luft
Bildung einer 5-10 nm dicken Aluminiumoxid-Schicht
Verhindert Reaktion mit Sauerstoff und Wasser
Problem: Wird durch Saure und Alkalische Flüssigkeiten zerstört
Lösung: Das ELOXAL-Verfahren

## Slide 6: Funktionsweise
Bildung einer Oxidschicht und eines Aluminiumhydroxid-Gels
Oxidschicht bildet Poren in welche man Farbstoffe einlagern kann
Was ist das?
Aluminiumhydroxid-Gel ist eine durchsichtige, beständige Schicht
Schützt auch vor aggressiven Chemikalien wie z.B. Schwefelsäure und lässt dabei den Glanz des Aluminiums weiterhin zu
Aluminiumhydroxid-Gel bildet sich bei der Schließung der Poren mithilfe Wasserdampfs oder heißem Wasser

## Slide 7: Herstellung der Schutzschicht
Anschluss eines Aluminiumstücks als Anode: dieses Aluminiumstück wird die Schutzschichtbilden
Schwefelsäure bildet den Elektrolyten: sie wird die Reaktion in Gang bringen
Zwei Aluminiumstücke als Kathoden auf beiden Seiten der Anode: diese Kathoden garantieren eine gleichmäßige Ladung

## Slide 8: Genauerer Blick: Was passiert?
Die Kathode bildet Wasserstoff und Wasser
An der Anode tritt die Formel auf
Aluminium gibt Elektronen ab
Die entstehenden Ionen diffundieren durch Poren in der Aluminiumoxid-Schicht und bilden darauf neues Aluminium-Oxid
Um zur Formel zu kommen…hört mir bitte zu

## Slide 9: Buch-Aufgaben
Erläutern Sie, welche Reaktion man von Aluminium mit Wasser erwarten sollte, wenn man seine Stellung in der Spannungsreihe zugrunde legt.
Erläutern Sie, weshalb ein dem Eloxal-Verfahren vergleichbares Verfahren nicht als Korrosionsschutz für Eisen funktioniert.
Erklären Sie folgende Abbildung.

## Slide 10: Fragen!
Das wars mit der Präsentation,
Bitte beantwortet nun meine Fragen

## Slide 11: Fragen?
Jetzt noch eure Fragen

## Slide 12
Vielen Dank
Quelle:Eloxal-Verfahren – Chemie-Schule